RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO – BUDOWLANE

NA KLATCE SCHODOWEJ

I  KORYTARZACH PRZED WINDĄ

W  DOMU  STUDENCKIM „CEBION”

PRZY  UL. LANGIEWICZA 6

BRANŻA: BUDOWLANA

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, kwiecień 2014 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - Kruszywa.

  - Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - Zaprawy.

  - Wyroby z ceramiki szlachetnej.

Materiały drzewne tarte i wyroby z drewna.

Materiały różne.

  - Materiały pomocnicze.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo-budowlane i wykończeniowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych na klatce schodowej oraz korytarzach przed wejściami do windy w Domu Studenckim „Cebion” przy ul. Langiewicza 6,

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót będących przedmiotem S. T.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych na klatce schodowej i korytarzach przed windą w D.S. „Cebion”.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

2.1.1. Balustrady ze stali nierdzewnej wraz z elementami mocującymi o wysokości 1,10 m mierzonej do wierzchu poręczy oraz o maksymalnym prześwicie lub wymiarze otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrad 0,12 m (wymiary balustrad w przedmiarze robót).

2.1.2. Pochwyty ze stali nierdzewnej wraz z elementami mocującymi.

2.1.3. Narożniki metalowe ochronne - zabezpieczające krawędzie.

2.1.4. Gwoździe budowlane okrągłe gołe.

2.1.5. Progi aluminiowe.

  - 2.2. Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

2.2.1. Farby lateksowe wewnętrzne odporne na zmywanie i szorowanie.

    - Farby ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania.

    - Farby ftalowe  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.4. Benzyna do lakierów.

2.2.5. Mydła techniczne.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Acetylen techniczny rozpuszczony

2.3.2. Tlen techniczny gat. I 99,5-98 %.

2.3.3. Preparat gruntujący zwiększające przyczepność do podłoży (pod nowe tynki, gładzie gipsowe i farbę lateksową).

2.3.4. Preparat gruntujący zwiększające przyczepność do podłoży betonowych i starych lastrykowych konserwowanych pastą do podłóg.

2.3.5. Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%).

2.3.6. Folia polietylenowa osłonowa.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Ciasto wapienne (wapno gaszone)

2.5.3. Gipsowa masa szpachlowa – sucha mieszanka.

2.5.4. Gips budowlany.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Wysokoelastyczna zaprawa klejąca do układania płytek gresowych na podłożach betonowych i lastrykowych.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania wąska płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych szara.

2.6.3. Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowy.

2.7. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.7.1. Stopnice gresowe satyna, antypoślizgowe, ryflowane 29,8x59,8 cm, gr. minimum 10 mm gat. I,  o odporności na ścieranie minimum wg normy PN-EN ISO 10545-6 PEI IV, antypoślizgowość  minimum R10.

2.7.2. Płytki gresowe poler 29,8x59,8 cm, gr. minimum 10 mm gat. I,  o odporności na ścieranie minimum wg normy PN-EN ISO 10545-6 PEI IV na podstopnice, cokoliki.

2.7.3. Płytki gresowe satyna, antypoślizgowe 59,8x59,8 cm, gr. minimum 10 mm gat. I,  o odporności na ścieranie minimum wg normy PN-EN ISO 10545-6 PEI IV, antypoślizgowość  minimum R10 - posadzka na korytarzu przed wejściem do wind.

2.7.4. Płytki gresowe poler 29,8x59,8 cm, gr. minimum 10 mm gat. I,  obłożenie ścian z otworami wejściowymi do wind.

2.8. Materiały drzewne tarte i wyroby z drewna.

2.8.1. Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II.

2.8.2. Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II.

2.8.3. Płyty komunikacyjne długie.

2.8.4. Płyty komunikacyjne krótkie.

2.8.5. Płyty pomostowe robocze.

2.8.6. Kliny z drewna.

2.9. Materiały różne

2.9.1. Gotowe podokienniki z konglomeratu grubości 4 cm.

2.10. Materiały pomocnicze.

2.10.1. Woda z rurociągu – materiał Zamawiającego.

2.10.2. Papier ścierny w arkuszach.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

3.1.1. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.1.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3.

3.1.3. Mieszarka do zapraw.

3.1.4. Rusztowanie ramowe.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód samowyładowczy 5 t.

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Gruz z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo - budowlane na klatce schodowej i holach obejmują:

5.1.1. Roboty demontażowe

- demontaż barierek, kraty i poręczy,

- wykucie z muru podokienników lastrykowych,

5.1.2. Prace malarskie na klatce schodowej

-  usunięcie farby olejnej na lamperiach,

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, biegów, spoczników i sufitów,

- wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.

- zagruntowanie wyżej wymienionych pow. preparatem zwiększającym przyczepność,

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, biegach, spocznikach i suficie,

- osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie – naroża otworów okiennych i drzwiowych,

- dwukrotne malowanie z gruntowaniem gładzi gipsowych farbą lateksową odporną na zmywanie (ściany w kolorze pastelowym, natomiast biegi, spoczniki i sufit w kolorze białym),

- dwukrotne malowanie farbą ftalową rurek c.o.

5.1.3. Prace malarskie na holach (przed wejściem do wind)

- usunięcie farby olejnej na lamperiach,

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitów,

- zagruntowanie powierzchni ścian preparatem zwiększającym przyczepność,

- osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie ościeży okiennych,

  - wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,

  - dwukrotne malowanie z gruntowaniem gładzi gipsowych farbą lateksową odporną na zmywanie i szorowanie w kolorze pastelowym.

5.1.4. Roboty okładzinowe na klatce schodowej

- skucie cokolików z lastryka,

- odbicie pasów tynku,

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł (pod nowe cokoliki),

- zagruntowanie nowego podłoża (pod cokoliki) preparatem zwiększającym przyczepność,

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatem wraz z usunięciem starych warstw pasty - powierzchnie biegów i spoczników,

- wykonanie okładziny schodów z noskami wraz uzupełnieniem ubytków na krawędziach schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm - stopnice satyna ryflowane (antypoślizgowe), podstopnice poler - całość w dwóch kolorach,

-  wykonanie posadzek na spocznikach jednobarwnych z płytek kamionkowych GRES satyna (antypoślizgowe) o wym. 60x60 cm na podłożu lastrykowym, na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm

- wykonanie cokolików z płytek gresowych poler o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem.

5.1.5. Roboty okładzinowe na holu

- skucie cokolików z lastryka,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm,

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł (pod nowe cokoliki),

  - skucie starych tynków cem. – wap. ścian przy wejściach do windy,

  - zagruntowanie podłoża preparatem zwiększającym przyczepność do podłoży betonowych,

  - wykonanie podkładu tynkarskiego z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej cementowej na ścianach przy wejściach do windy pod oblicowania z płytek gresowych,

  - zagruntowanie podłoża preparatem zwiększającym przyczepność,

  - licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES poler o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm – spoiny do1,5 mm

  - zagruntowanie nowego podłoża (pod cokoliki) preparatem zwiększającym przyczepność,

  - wykonanie cokolików z płytek gresowych poler o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem,

  - gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami zwiększającym przyczepność wraz z usunięciem starych warstw pasty - powierzchnie poziome,

  - wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych GRES satyna (antypoślizgowe) o wym. 60x60 cm na podłożu lastrykowym, na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm,

  - wykonanie pasów z płytek kamionkowych gresowych poler o wym. 30x60 cm wzdłuż ściany,

  - montaż progów z profilów metalowych.

5.1.6. Roboty montażowe

- obsadzenie balustrad ze stali nierdzewnej w ścianach z cegły i posadzkach betonowych, 5 szt. balustrad na klatce schodowej przy oknach należy obsadzić tak, by umożliwić bezproblemowy ich demontaż w celu umycia okien, 1 szt. balustrad ma być obsadzona na IV p. „na sztywno”,

- obsadzenie poręczy ze stali nierdzewnej na podłożu betonowym,

- obsadzenie podokienników z konglomeratu.

5.1.7. Roboty porządkowe

- wywiezienie gruzu w kontenerach,

- wywiezienie złomu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przed odbiorem powinny być dostarczone Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót z uwzględnieniem nośników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

## PN-EN 998-1:2004/AC:2006 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 1: ZAPRAWA TYNKARSKA

#### PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 2: ZAPRAWA MURARSKA

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 14411:2007 PŁYTY I PŁYTKI CERAMICZNE. DEFINICJE, KLASYFIKACJA, CHARAKTERYSTYKA I ZNAKOWANIE OKREŚLAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE PŁYTKOM CERAMICZNYM

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.