SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO WYKONANIA REMONTU

HOLU ORAZ PORTIERNI w DS. CEBION  PRZY UL. LANGIEWICZA 6

w LUBLINIE

##### INSTALACJE SANITARNE

- Część ogólna

- Instalacja c.o.

- Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót

- Część ogólna

## UWAGI: 1. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić

dany materiał / wraz z atestami i  innymi dokumentami/  Inspektorowi

Nadzoru lub wskazanemu przedstawicielowi U.P.  celem akceptacji

2.  Materiały i urządzenia z demontażu należy przekazywać protokolarnie

konserwatorom

3.  Materiały odpadowe systematycznie usuwać poza teren budynku i Uczelni

4.  Po wykonaniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą

wszelkie atesty, certyfikaty  na materiały i urządzenia, protokoły z prób

itp. oraz   inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy  wykonanych

robót i część graficzną /rysunki rzutów pomieszczeń z naniesionymi

instalacjami,   rozwinięcia itp./

  - Materiały

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

  - Wykonanie robót

Roboty wykonywać należy:

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

- Instalacja c.o.

Zasady wykonywania i zakres robót:

- Demontaż istniejących grzejników żeliwnych na  holu i w portierni

- Demontaż gałązek grzejnikowych z rur stalowych

- Demontaż zaworów grzejnikowych i dwuzłączek

- Montaż nowych grzejników aluminiowych członowych o wysokości ok. 1 m. Ilość żeberek należy dopasować do wielkości istniejących wnęk na grzejniki

/ zamontować maksymalną ilość żeberek grzejnikowych/. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej i określić możliwość  montażu nowych grzejników

- Wymienić gałązki grzejnikowe z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.

- Zamontować zawory grzejnikowe mosiężne proste zwykłe oraz zawory grzejnikowe powrotne

- Rury oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych).

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i

powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez

Wykonawcę gotowości odbioru.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy.

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty.

Odbiór techniczny końcowy: Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenia wszystkich robót montażowych,

- dokonania badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanej instalacji i przedstawionych dokumentów.

Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Przed odbiorem końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- dokumentację powykonawczą zawierającą  atesty, deklaracje, certyfikaty, gwarancje,

protokoły z prób itp.

- inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy robót, rzuty, rozwinięcia itp.

Przy rozliczaniu wykonanych robót kosztorysem powykonawczym obowiązują ceny

w kolejności:

- Ofertowe Wykonawcy

- Ceny z Sekocenbudu za dany kwartał

- Rachunki za zakup wbudowanych materiałów i urządzeń.

Opis wykonał:

mgr inż. Tadeusz Genca