RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO-BUDOWLANE  W  POKOJACH, POM.  SANITARNO-KUCHENNYCH  I  GOSPODARCZYCH ORAZ  W  HOLU  NA  PARTERZE  I  W  PORTIERNI

W  DOMU  STUDENCKIM „DODEK” PRZY

UL. LANGIEWICZA 8  W  LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, maj 2014 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - Kruszywa.

  - Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - Zaprawy.

  - Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - Wyroby ceramiczne.

  - Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - Materiały podłogowe.

  - Stolarka.

  - Materiały, produkty i wyroby różne.

Elementy betonowe nawierzchni i urządzeń drogowych

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w D.S. „Dodek” przy ul. Langiewicza 8 w Lublinie:

    - Pokoje studenckie,

    - Pomieszczenia sanitarne i kuchenne,

    - Pomieszczenia gospodarcze (114, 314, 327, 414, 427, 514, 527, 613),

    - Pokój chóru (212) i pokój cichej nauki (612),

    - Klatka schodowa i wejścia do windy,

    - Hol na parterze i portiernia.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno – naukowych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

2.1.1. Listwy wykończające aluminiowe – osłona krawędzi parapetów,

2.1.2. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej, lakierowane 23x17 cm,

2.1.3. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

    - Farba lateksowa odporna na ścieranie.

    - Farba lateksowa odporna na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni).

    - Farby ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania.

    - Farby ftalowe  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.5. Farby ftalowe  nawierzchniowe ogólnego stosowania czarna.

2.2.6. Rozcieńczalniki do farb ftalowe.

2.2.7. Benzyna do lakierów.

2.2.8. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych

2.2.9. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała

2.2.10.Grunt pokostowy.

2.2.11.Lakier podkładowy szybkoschnący, zapobiegający ciemnieniu drewna i uwypuklający jego strukturę.

2.2.12. Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.

2.2.13.Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych.

2.2.14.Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Folia polietylenowa szeroka – podkładowa pod panele.

2.3.2. Klej winylowy.

2.3.3. Folia polietylenowa bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

2.3.4. Preparat do gruntowania podłoży.

2.3.5. Preparat impregnująco – gruntujący.

2.3.6. Preparat do gruntowania podłoży lastrykowych pod okładziny z płytek gresowych.

2.3.7. Preparat grzybobójczy do smarowania.

2.3.8. Listwa wykoń. PVC do pł.ceram. rozm.9-10mm.

2.3.9. Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

2.5.6. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe gr. 9,5 mm

2.5.7. Ciasto wapienne.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek gresowych na podłoże lastrykowe.

2.6.2. Zaprawa klejąca do płytek glazurowanych.

2.6.3. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.4. Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem.

2.6.5. Zaprawa wyrównawcza samopoziomująca (do posadzek).

2.6.6. Zaprawa do wykonania warstwy szczepnej pod płytki gresowe układane na podłożu lastrykowym.

2.7. Materiały drzewne oraz płyty drewnopochodne.

2.7.1. Panele MDF3D gr. 10 mm, malowane 3x białym podkładem.

2.7.2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II.

2.7.3. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II.

2.7.4. Płyty komunikacyjne krótkie.

2.7.5. Płyty komunikacyjne długie.

2.7.6. Płyty pomostowe robocze.

2.8. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.8.1. Płytki kamionkowe GRES 60 x60x1 cm podłogowe, satyna, gat. I.

2.8.2. Płytki kamionkowe GRES 60 x30x1 cm, satyna, gat. I.

2.8.3. Płytki kamionkowe GRES nieszkliwione, techniczny 30x30 cm, gat. I.

2.8.4. Płytki ścienne glazurowane. 20x25cm.

2.8.5. Płytki kamionkowe GRES 60 x60 cm polerowane, gat. I.

2.9. Materiały podłogowe.

2.9.1. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4.

2.9.2. Listwy (cokoliki) przyścienne z mdf minimum19/40 wraz z narożnikami i końcówkami.

2.9.3. Progi drewniane dębowe, kl.I .

2.9.4. Listwy przypodłogowe dębowe, kl.I.

2.9.5. Mata pod panele.

2.10. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.10.1. Materiał ścierny do szlifowania parkietów.

2.10.2. Taśma spoinowa.

2.10.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.10.4. Kołki rozporowe.

2.10.5. Profil dylatacyjny.

2.10.6. Woda (materiał inwestora).

3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

3.4. Szlifierka do parkietów.

3.5. Żuraw okienny przenośny 0,15t.

3.6. Rusztowania.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1.Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3.Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4.Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5.Materiały podłogowe oraz panele MDF3D powinny być transportowane opakowaniach  zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami.

4.2.6.Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

5.1.1. Pokoje studenckie.

- wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po uprzednim zagruntowaniu ścian i sufitów,

- szpachlowanie i pomalowanie farbą ftalową pasów pomiędzy ościeżnicami okiennymi i parapetami,

- jednokrotne malowanie farbą ftalową grzejników i rurek,

- dwukrotne malowanie farbą ftalową karniszy,

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - parapety,

- obłożenie parapetów płytkami kamionkowymi GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej i wklejenie metalowych listew osłaniających na krawędziach,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) w wybranych pokojach,

- wykonanie napraw podłoży oraz ich wyrównanie lub wygładzenie zaprawami samopoziomującymi i zagruntowanie preparatem gruntującym w wybranych pokojach,

  - wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4 wraz z cokolikami przyściennymi z mdf minimum 19/40dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew w wybranych pokojach,

  - mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek w wybranych pokojach,

  - lakierowanie wyszlifowanych parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, zapobiegającym ciemnieniu drewna i uwypuklającym jego strukturę w wybranych pokojach,

  - trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem jednoskładnikowym poliuretanowym o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne w wybranych pokojach,

  - zamontowanie progów drewnianych,

  - wykonanie i zamontowanie zabudów meblowych zgodnie z rys. nr 1,2- 24 szt.

Rys nr 1. Wizualizacja z przodu zabudowy meblowej w pokoju ( aneks  kuchenny).

Rys nr 2. Widok z boku zabudowy meblowej w pokoju ( aneks  kuchenny).

- konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie,

- zabudowę meblowę należy  wykonać z płyty  wiórowej meblowej  gr. 18 mm,

- uchwyty do szafek – metalowe,

-szafki otwierane na zawiasach CLIP  należy zastosować typu blum z   systemem  hamowania  BLUMOTION,

-szuflady otwierane  dzięki systemowi szuflad TANDEMBOX, gdzie prowadnica TANDEM ma zapewniac komfort ruchu a zintegrowany system BLUMOTION zapewni delikatne i ciche zamykanie szuflad.

Zabudowa w jednym pokoju skłąda się z następujących elementów:

1.Zabudowa laboratoryjna dolna o wym.85/50/60mm                                    1 szt

2.Zabudowa laboratoryjna dolna z szufladami o wym. 85/50/60 mm             1 szt

3.Blat kuchenny o wym. 105/65 mm                                                               1 szt

4.Listwa przyścienna z płyty meblowej przy blacie kuchennym o wym.                         160/55 mm.                                                                                                   1 szt

5.Szafka wisząca o wym. 70/50/40 mm                                                          2 szt

6. Szafka wisząca o wym.~ 65/50/40 mm                                                       2 szt

7. Szafka wisząca  65/60/32 mm                                                                     1 szt

UWAGA:

1)  Obmiar każdego pokoju (wnęki) z natury.

2) Kolorystyka płyty meblowej w uzgodnieniu  z Kierownikiem domu   studenckiego oraz inspektorem nadzoru robót.

5.1.2. Pomieszczenia sanitarne i kuchenne

-zeskrobanie łuszczącej się farby na sufitach we wskazanych natryskach,

-gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym, impregnująco - gruntującymi (pod gładzie),

- wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowych na stropach na podłożu z płyt gipsowych i na tynku,

-gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym, impregnująco - gruntującymi (pod malowanie),

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) sufitów,

- jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm,

- zabezpieczenie podłóg folią.

5.1.3. Pomieszczenia gospodarcze (114, 314, 327, 414, 427, 514, 527, 613).

- demontaż przewodów przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej,

- zamurowanie otworów po przewodach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł oraz wykonanie tynków uzupełniających,

- skucie cokolików lastrykowych,

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku),

- zerwanie posadzek cementowych w ościeżach,

- wykonanie warstwy wyrównującej samopoziomującej po uprzednim zagruntowaniu podłoża,

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty,

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm (warstwa szczepna),

- wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych GRES techniczny nieszkliwionych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na podłożu lastrykowym i cementowym,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach pod okładzinę z płytek glazurowanych,

- wykonanie dylatacji przez montaż profilów dylatacyjnych,

- wykonanie podkładu tynkarskiego pod glazurę po uprzednim zagruntowaniu podłoża,

- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej i wbudowaniem listew pcw wewnętrznych szerokich i zewnętrznych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych,

5.1.4. Pokoje chóru (212) i „cichej nauki” (612).

- skucie cokolików lastrykowych,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm(miejsca po starych cokolikach lastrykowych),

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł (miejsca po starych cokolikach lastrykowych),

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty (pokój cichej nauki),

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm (warstwa szczepna) - pokój cichej nauki,

- wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych GRES techniczny nieszkliwionych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na podłożu lastrykowym (pokój cichej nauki),

- wykonanie cokolika przyściennego z płytek wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej, płytki satyna o długości 60 cm,

- wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4 w pokoju chóru wraz z cokolikami przyściennymi z mdf minimum 19/40 dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew,

- ługowanie farby olejnej z tynków ścian,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,

- wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach i ścianach, na podłożu z tynku po uprzednim zagruntowaniu podłoża (pokój cichej nauki),

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po uprzednim zagruntowaniu ścian i sufitów,

- jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i rurek c.o.,

- zabezpieczenie podłóg folią.

5.1.5. Hol na parterze i portiernia.

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (zakrycie szczelin przy sufitach z płyty gips.-karton. w kasetonach),

  - przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami lateksowymi oraz gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po uprzednim zagruntowaniu podłoża sufitów z profilami ciągnionymi (stosunek powierzchni ozdób do całej powierzchni sufitów do 10%) oraz ścian,

- wykonanie obudowy filarów i pilastrów panelami MDF3D gr. 10 mm malowanymi 3x białym podkładem na klej montażowy lub kołki wraz z przygotowaniem podłoża,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni płyty MDF3D bez gruntowania,

- dwukrotne malowanie farbą ftalową rurek c.o.,

- rozebranie posadzki z paneli podłogowych  wraz z cokolikami przyściennymi, matą i folią w portierni,

- wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4,

- gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - parapety,

- obłożenie parapetów płytkami kamionkowymi GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej i wklejenie metalowych listew osłaniających na krawędziach,

- zabezpieczenie podłóg folią,

  - wywiezienie złomu drzewnego.

5.1.6. Prace malarskie na klatce schodowej i na holach (przed wejściami do windy).

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian, biegów, spoczników i sufitów,

- przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami lateksowymi oraz gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian, biegów, spoczników i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych

- dwukrotne malowanie farbą ftalową rurek c.o.,

- zabezpieczenie podłóg folią

Kolorystyka wymalowań (kolor biały i kolory pastelowe) i okładzin zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

5.1.7. Wywiezienie gruzu oraz złomu metalowego i drzewnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.