RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO-BUDOWLANE  W  POKOJACH,  SANITARIATACH I KUCHIACH

W  DOMU  STUDENCKIM „ESKULAP” PRZY

UL. LANGIEWICZA 12  W  LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, maj 2014 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - 2.1.Wyroby metalowe.

  - 2.2.Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - 2.3.Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - 2.4.Kruszywa.

  - 2.5.Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - 2.6.Zaprawy.

  - 2.7.Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - 2.8.Wyroby ceramiczne.

  - 2.9.Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - 2.10.Materiały podłogowe.

  - 2.11.Stolarka.

  - 2.12.Materiały, produkty i wyroby różne.

2.13.Elementy betonowe nawierzchni i urządzeń drogowych

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w D.S. „Eskulap” przy ul. Langiewicza 12 w Lublinie:

    - Pokoje (102, 202, 302, 402, 502, 602),

    - Pomieszczenia sanitarne i kuchenne przy w/w pokojach

    - Pokoje studenckie,

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych                  w budynkach dydaktyczno – naukowych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - 2.1. Wyroby metalowe.

2.1.1. Listwy wykończające aluminiowe – osłona krawędzi parapetów.

2.1.2. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej, lakierowane 23x17 cm.

2.1.3. Kształtowniki stalowe profilowane do montażu ścianek działowych           i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych.

2.1.4. Wkręty do płyt gipsowo – kartonowych.

2.1.5. Okucia stolarskie do otworów drzwiowych – klamki i rozety.

2.1.6. Drzwiczki ze stali nierdzewnej do zaworów o wym.200x250 mm.

2.1.7. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.

  - 2.2. Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

    - Farba lateksowa odporna na ścieranie.

    - Farba lateksowa odporna na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni).

    - Farby ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania.

    - Farby ftalowe  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.5. Rozcieńczalniki do farb ftalowe.

2.2.6. Benzyna do lakierów.

2.2.7. Farba ceramiczna.

2.2.8. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Preparat do gruntowania podłoży.

2.3.2. Preparat do gruntowania podłoży lastrykowych pod okładziny z płytek gresowych.

2.3.3. Środki gruntujące - do podwyższenia przyczepności.

2.3.4. Klej winylowy.

2.3.5. Listwa wykoń. PVC do pł.ceram.

2.3.6. Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%).

2.3.7. Folia polietylenowa bud.osłonowa.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.

2.4.2. Piasek do betonów zwykłych.

2.4.3. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka.

2.5.6. Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne zwykłe gr. 12,5 mm.

2.5.7. Ciasto wapienne.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek gresowych na podłoże lastrykowe.

2.6.2. Zaprawa klejąca do płytek gresowych.

2.6.3. Zaprawa do spoinowania płytek gresowych.

2.6.4. Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem.

2.6.5. Zaprawa cementowa M-12.

2.6.6. Zaprawa cementowa M-7.

2.6.7. Zaprawa cementowo-wapienna M-7.

2.7. Materiały drzewne oraz płyty drewnopochodne.

2.7.1. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II.

2.7.2. Drewno na stemple okrągłe korowane.

2.8. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.8.1. Płytki gresowe rektyfikowane, półpolerowane o wym.40x40 cm, gat. I.

2.8.2. Płytki gresowe, rektyfikowane, polerowane ścienne 20x40 cm, gat. I.

2.8.3. Płytki kamionkowe GRES 60 x60 cm polerowane, gat. I.

2.8.4. Płytki klinkier.elew.25x6 cm, gat. I.

2.8.5. Kształtki cokołowe polerowane 7,2x60 cm, gat. I.

2.9. Materiały podłogowe.

2.9.1. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4.

2.9.2. Listwy (cokoliki) przyścienne z mdf minimum19/40 wraz                     z narożnikami i końcówkami.

2.9.3. Folia polietylenowa szeroka – podkładowa pod panele.

2.9.4. Mata pod panele.

2.10. Stolarka drzwiowa.

2.10.1. Drzwi łazienkowe - skrzydło o wym. 70x200 cm konstrukcji ramiakowej z drewna klejonego wielowarstwowo wypełnione formatem z płyty MDF oraz z szybką matową hartowaną oraz  otworami z tulejami , z ościeżnicą regulowaną z opaskami , całość          w okleinie naturalnej, komplet okuć.

2.10.2. Drzwi wejściowe pełne o wym. 80x200 cm o OGNIOODPORNOŚCI EI 30 i DŹWIĘKOSZCZELNOŚCI Rw32 db, z ościeżnicą MDF regulowaną z opaskami , całość w okleinie drewnopodobnej, komplet okuć, samozamykacz.

2.11. Materiały izolacyjne.

2.11.1. Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych – 50 mm.

2.12. Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej.

2.12.1. Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca.

2.12.2. Elastyczna masa uszczelniająca.

2.12.3. Taśma uszczelniająca.

2.12.4. Preparat gruntujący (zgodnie z zaleceniami producenta).

2.13. Wyroby ceramiczne.

2.13.1. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10.

2.14. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.14.1. Kołki rozporowe.

2.14.2. Taśma spoinowa.

2.14.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.14.4. Woda (materiał inwestora).

3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

3.4. Żuraw okienny przenośny 0,15t.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

  - samochód samowyład.do 5t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1.Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3.Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4.Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5.Materiały podłogowe powinny być transportowane opakowaniach  zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami.

4.2.6. Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

4.2.7.Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

5.1.1. Pokoje (102, 202, 302, 402, 502, 602).

- rozebranie posadzki z paneli podłogowych  wraz z cokolikami przyściennymi, matą i folią,

- rozebranie ścianki płyt Pro-Monta z wykuciem metalowej ościeżnicy drzwiowej i naświetla,

-  zeskrobanie i zmycie starej farby,

- zabetonowanie otworów, naprawę posadzki cementowej z zatarciem na gładko oraz naprawę tynku na stropach po zdemontowanym pionie kanalizacyjnym,

- uzupełnienie tynków na sufitach oraz obrobienie płyt Pro-Monta po rozbiórce ścianek działowych i wykuciu ościeżnic stalowych,

- wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego ręcznie na ścianach, sufitach i belkach na podłożu z tynku po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu podłoży,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na ścieranie powierzchni ścian i sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą ftalową rur c.o. o średnicy do 50 mm.

- obłożenie parapetów płytkami kamionkowymi GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej i wklejenie metalowych listew osłaniających na krawędziach,

- wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4 wraz z cokolikami przyściennymi z mdf minimum 19/40 dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew,

- zabezpieczenie podłóg folią.

5.1.2. Kuchnie i przedpokoje (102, 202, 302, 402, 502, 602).

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych i metalowych drzwi wejściowych i wejścia do sanitariatów,

- rozebranie obudowy pionów wod.-kan. z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych,

- rozebranie wykładzin ściennych, posadzek i cokolików z płytek,

- ługowanie farby olejnej z tynków ścian,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach z cegły pod nową okładzinę z płytek,

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych,

- wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek gresowych rektyfikowanych, półpolerowanych o wym.40x40 cm, gat. I. na zaprawie klejowej,

- wykonanie cokolika przyściennego z kształtek cokołowych polerowanych 7,2x60 cm, gat. I. na zaprawie klejowej po uprzednim przygotowaniu podłoża,

- wykonanie podkładu tynkarskiego pod glazurę po uprzednim zagruntowaniu podłoża,

- licowanie ścian płytkami gresowymi, rektyfikowanymi, polerowanymi ściennściennymi 20x40 cm, gat. I. na zaprawie klejowej i wbudowaniem narożnych listew pcw,

-  zeskrobanie i zmycie starej farby,

- wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego ręcznie na ścianach, sufitach i belkach na podłożu z tynku po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu podłoży,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) powierzchni ścian (kuchnie) i sufitów (kuchnie i przedpokoje) - podłoży gipsowych z gruntowaniem,

- dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni ścian (przedpokoje) - podłoży gipsowych z gruntowaniem,

- wbudowanie ościeżnic MDF regulowanych z opaskami ,

- zawieszenie skrzydeł drzwiowych wejściowych pełnych o wym. 80x200 cm, o OGNIOODPORNOŚCI EI 30 i DŹWIĘKOSZCZELNOŚCI Rw32 db, całość w okleinie drewnopodobnej, z kompletem okuć, samozamykaczem oraz skrzydeł drzwiowych łazienkowych o wym. 70x200 cm konstrukcji ramiakowej z drewna klejonego wielowatstwowo wypełnione formatem z płyty MDF oraz z szybką matową hartowaną i  otworami z tulejami , z kompletem okuć,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- wykonanie i zamontowanie zabudów meblowych zgodnie z rys.nr 1 oraz poniższym opisem:

Opis zabudowy kuchennej w segmentach 102- 602

Realizacja zabudowy bez uchwytów z zastosowaniem podnośników w połączeniu z systemem elektrycznego wspomagania ruchu.

Wszystkie szafki stojące połączone ze sobą blatem kuchennym o następujących parametrach:

- trwałość i wysoka odporność na uszkodzenia,

- aseptyczność-czyli materiał bez porów, nie wchłania brudu, płynów jednym słowem  powierzchnia bez bakterii,

- odporność na zaplamienia i większość odczynników chemicznych,

- łączenie  blatu bezspoinowe,

Opis zestawienia szafek wchodzących w skład całej zabudowy kuchennej:

- Dostawa i montaż szafek kuchennych zlewozmywakowych           o wym.800x850x600 mm  z podwójnymi drzwiczkami–     6 szt.

- Dostawa i montaż  suszarek  kuchennych wiszących o wym. 800x600x300 mm jednoskrzydłowych poziomych z ociekarką         z zastosowaniem systemów podnośników do frontów górnych oraz zintegrowanym systemem domykania delikatnego                i cichego, bez uchwytów-6 szt.

- Dostawa i montaż szafek kuchennych stojących z trzema szufladami o wym. 350x850x400 mm z zastosowaniem  prowadnic TANDEM BLUM lub równoważny oraz zintegrowanym systemem BLUMOTION, zastosowanym podziałem wewnętrznym w szufladach min. na sztućce, naczynia-    6 szt.

- Dostawa i montaż szafek kuchennych stojących z trzema szufladami o wym. 550x850x400 mm z zastosowaniem  prowadnic TANDEM BLUM  lub równoważny oraz zintegrowanym systemem BLUMOTION, zastosowanym podziałem wewnętrznym   w szufladach min. na talerze, garnki oraz przyprawy-    6 szt.

- Dostawa i montaż blatu kuchennego pomiędzy pokojem              a kuchnią opartego na ściance działowej o wym. zgodnie              z załączonym rysunkiem. Pod blatem szafka z półką                   z dwuskrzydłowymi drzwiczkam o wym. 1100x850x300 mm           -6 szt.

- Dostawa i montaż szafek wiszących z  trzema półkami zamykanymi dwoistymi drzwiczkami jednoskrzydłowymi do pełnej wysokości pomieszczenia o wym. około 350x1200x300 mm.- 6szt.

- Dostawa i montaż  szafek wiszących o wym. 550x1200x300 mm jednoskrzydłowych z dolnymi poziomymi drzwiczkami           z zastosowaniem systemów podnośników do frontów górnych oraz górnych otwieranych drzwiczkach z zastosowaniem zintegrowanego systememu domykania delikatnego i cichego        -6 szt.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonywania mebli kuchennych, Wykonawca zobowiązany jest do obmiaru z natury każdej wnęki              w kuchni oraz wyboru koloru płyty meblowej, blatu kuchennego          w porozumieniu z administratorem obiekt, inspektorem nadzoru robót oraz Kierownikiem Sekcji ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich.

Rys nr.1. Rzut pomieszczenia kuchni z wizualizacją rozmieszczenia  zabudowy kuchennej w segmentach 102-602.

5.1.3. Sanitariaty (102, 202, 302, 402, 502, 602).

- rozebranie ścianki płyt Pro-Monta gr. 8 cm

- rozebranie obudowy pionów wod.-kan. z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych,

- rozebranie wykładzin ściennych i posadzek z płytek,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach z cegły pod nową okładzinę z płytek,

- wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud,

- wykonanie obudów spłuczek z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01,

- obudowanie pionów wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 wraz zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych o wym. 200x250 mm ze stali nierdzewnej,

- obudowanie rur płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01,

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych,

- wymurowanie podstawy brodzika natryskowego z cegły grubości 12 cm,

- wykonanie izolacji i uszczelnień z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podłoża preparatem - posadzka, pasy na ścianach wys. 10 cm oraz podmurówka pod brodzik od wewnątrz i na zewnątrz,

- wykonanie izolacji i uszczelnień na działanie wody bezciśnieniowej z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych oraz pasów na ścianach wys. 10 cm oraz podmurówkach pod brodziki od wewnątrz i na zewnątrz; grubość warstwy 2,00 mm,

- wklejenie taśmy uszczelniającej,

- wykonanie izolacji i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych,

- wklejenie taśmy uszczelniającej,

- wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek gresowych rektyfikowanych, półpolerowanych o wym.40x40 cm, gat. I. na zaprawie klejowej, układanie w "karo",

- wykonanie podkładu tynkarskiego pod glazurę po uprzednim zagruntowaniu podłoża,

- licowanie ścian płytkami gresowymi, rektyfikowanymi, polerowanymi ściennściennymi 20x40 cm, gat. I. na zaprawie klejowej i wbudowaniem narożnych listew pcw,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) sufitów - podłoży z płyt gipsowo - kartonowych z gruntowaniem,

- zabezpieczenie podłóg folią.

5.1.4. Pokoje studenckie.

- wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,

- zabezpieczenie podłóg folią,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,

-dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po uprzednim zagruntowaniu ścian i sufitów,

- zabezpieczenie podłóg folią.

5.1.5. w pomieszczeniu  „KOGUCIK” ZESPOŁU  PIEŚNI i TAŃCA na parterze:

- wyniesienie i wniesienie do pomieszczeń mebli i innego wyposażenia

pomieszczeń,

- mechaniczne szlifowanie ( cyklinowanie) posadzek z deszczułek    parkietowych,

-jednokrotne lakierowanie parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym,

-trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem poliuretanowym jednoskładnikowym połysk do malowania powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie  w obiektach użteczności publicznej,

- wymiana progu  drzwiowego,

5.1.6.  W POKOJACH, NATRYSKACH ( od ul. Langiewicza)

-   wyniesienie i wniesienie do pomieszczeń mebli,

-    zabezpieczenie podłóg folią,

-    przygotowanie i zagruntowanie ścian i stropów przed  malowaniem,

-  uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-  wap.na  sufitach i ścianach,

-    przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi,

-   gruntowanie podłoży poziomych i pionowych,

-   dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją  lateksową,

-   dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsją  lateksową,

- dwukrotne odgrzybianie stropów tynków wewnętrznych metodą smarowania,

-  dwukrotne malowanie   farbą olejną  ścian i sufitów,

-   dwukrotne malowanie farbą olejną  rur wodociągowych,

UWAGA:

- Kolorystyka wymalowań (kolor biały i kolory pastelowe) i okładzin zgodnie z życzeniami użytkowników.

- Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

5.1.7. Wywiezienie gruzu oraz złomu metalowego i drzewnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-60/B-10020 ROBOTY MUROWE Z CEGŁY.

PN-EN 206-1:2003 BETON - CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA, WŁAŚCIWOŚCI, PRODUKCJA I ZGODNOŚĆ

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.