SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- MALARSKICH

w domu studenckim „MANHATTAN”

przy ul. Dobrzańskiego33 w Lublinie

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

W LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty   wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ :  mgr  inż. Daniel Zielonka

Lublin, maj 2014 r.

- WSTĘP

  - 1.1.Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru prac remontowo – malarskich w domu studenckim „MANHATTAN”  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  - 1.2.Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - 1.3.Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:

Roboty remontowo- malarskie

Roboty remontowo- malarskie obejmują:

- wynoszenie i wnoszenie  mebli w  72 pokojach ( 3p.; 4p.; 6p.)

- zabezpieczenie podłóg folią w sanitariatach i w siłowni damskiej,

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach sanitarnych (wc, umywalnia, natrysk),

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  akrylową, odporną na ścieranie i zmywanie w pokojach,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  akrylową odporną na wilgoć, chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni w sanitariatach,

- dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,

- jednokrotne malowanie farba olejną grzejników i rur c.o.

- wymiana kratek wentylacyjnych PCV o wym. 14x30 cm w pokojach,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.- wap. na ścianach i sufitach,

- wymiana podokienników lastrykowych o szer. do 30 cm na parapet z  płyt                        z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym w pokojach i korytarzach, gdzie  występują złamane, spękane parapety z lastryko,

- montaż odbojników drzwiowych w dużych pokojach na 3p., 4 p., 6p.

- uzupełnienie  na cokoliku płytek  GRES gat. I kat. IV o wym. 10x30 cm, o wys. 10 cm na korytarzach,

- układanie  płytek GRES gat. I kat. IV o wym.  30x30 cm na posadzce,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 ,

- dostawa ościeżnic stalowych-2 szt,

- obsadzenie ościeżnic stalowych „80”-2szt,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy- cem.- wap. na ościeżach szerokości do 15 cm,

- dostawa wraz z montażem skrzydeł drzwiowych „80” pełnych, białych, płytowych, plaster miodu wewnątrzlokalowych  z kompletem okuć,

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach i przedpokojach na 3p., 4p., 6p.

- skucie oraz wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na cokole o szer. 10 cm w pokojach, przedpokojach jw.

- gruntowanie posadzki preparatem gruntującym przed ułożeniem wykładziny,

- ułożenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej           gr. 5 mm w 72 pokojach na 3p.,  4 i 6  piętrze,

- ułożenie posadzki z wykładzin rulonowych PCW zgrzewanych homogenicznych wielobarwnych  z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika wys. 10 cm                      w pokojach na 3p. 4p. i 6 piętrze,

- wywiezienie  materiałów z rozbiórki,

- dostawa i montaż zabudowy meblowej w dużych pokojach – 36 szt. (3p.; 4p.; 6p),

- dostawa i montaż zabudowy meblowej w małych pokojach – 36 szt.  (3p.;4p.; 6p)

1.4. Opis zabudowy meblowej w dużych pokojach: rysunek nr  1a, 1b

Zabudowa meblowa  w dużym pokoju o wym. 2750 x 2450 mm  z cokołem 80mm            w  tym:

- pawlacz  z drzwiczkami otwieranymi na zawiasach typu Blum lub innych równoważnych o wym. 2750x450x600 mm

- dwie szafy ubraniowe oraz bieliźniarki z drzwiami przesuwnymi o wysokiej jakości               i dużej odporności na wszelkie uszkodzenia związane z  intensywnym użytkowaniem             o wym. 2000x1920x600 mm,

- regał meblowy składający się:

a) szafka górna z półką o wym. 750x700x450 mm- otwierane drzwiczkmi, oraz szafką   dolną z dwiema półkami  o wym. 750x1220x450mm- otwierane drzwiczkami.

Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie.

Zabudowa meblowa na stałe mocowana do podłoża.

Tył zabudowy meblowej wykonać z płyty meblowej białej o gr. min. 10 mm

Góra,  boki i drzwi wykonać z płyty meblowej  gr. 18 mm.

Uchwyty do szafek – metalowe- satyna.

Rys. nr 1a Zabudowa meblowa   w dużym pokoju w D.S. „Manhattan”

(widok z frontu)

Rys. nr 1b Zabudowa meblowa w dużym pokoju w D.S. „Manhattan”

(widok wnętrza)

1.5 Opis  zabudowy meblowej w małych pokojach: rysunek nr 2a, 2b

Zabudowa meblowa  w małym pokoju o wym. 1800 x 2450  mm  z cokołem 80 mm w tym:

- pawlacz  z drzwiczkami otwieranymi na zawiasach typu Blum lub innych równoważnych o   wym. 1800x450x600 mm,

- szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi o wysokiej jakości  i dużej odporności na wszelkie uszkodzenia związane z  intensywnym użytkowaniem  o wym.1000x1920x600 mm,

-  regał meblowy z półkami oraz pięcioma drzwiczkami otwieranymi na zawiasach typu  Blum lub innych równoważnych o wym. 800x1920x400 mm.

Konstrukcja zamocowania sztywna, uniemożliwiająca odkształcenie.

Zabudowa meblowa na stałe mocowana do podłoża.

Tył zabudowy meblowej wykonać z płyty meblowej białej o gr. min. 10 mm,

Góra,  boki i drzwi wykonać z płyty meblowej  gr. 18 mm.

Uchwyty do szafek – metalowe- satyna.

Rys. nr 2a Zabudowa meblowa w małym pokoju w D.S. „Manhattan”

( widok z frontu)

Rys. nr 2b Zabudowa meblowa w małym pokoju w D.S. „Manhattan”

(widok wnętrza)

UWAGA:

Wybór koloru  płyty meblowej w porozumieniu z administratorem obiektu.

Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy, Wykonawca zobowiązany jest do   obmiaru z natury każdej wnęki  w pokojach.

  - KOD CPV

##### Roboty malarskie –CPV 45442100-8

###### Roboty   budowlane wykończeniowe, pozostałe-  CPV 45450000-6

Kładzenie wykładzin elastycznych – CPV 45432111-5

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                     z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania

Zastosowane materiały powinny mieć:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności   do stosowania

2.1. Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

-   Farba  emulsyjna  akrylowa, odporna na ścieranie i zmywanie,

-  Farba emulsyjna  akrylowa odporna na wilgoć, chroniącą przed rozwojem grzybów i pleśni,

-   Farba  ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania- biała,

-   Farba  ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania,

-   Preparat gruntujący „ATLAS UNIGRUNT”.

-   Emalia ftalowa modyfikow. ogólnego stosowania

-   Rozcieńczalniki do farb olejnych.

-   Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinyl.

-   Benzyna do lakierów.

-   Szpachlówka olejno- żywiczna na tynki

-   Szpachlówka  emulsyjna ogólnego stosowania.

-   Mydło techniczne

-   Pokost lniany

2.2. Kruszywa

- Piasek do zapraw

2.3. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe

-    Cement portlandzki zw. b. dod. CEM I 32,5 – work.

-    Cement portlandzki zw 32,5. z dod. CEM II/A.

-    Wapno hydratyzowane workowane gat I

-    Gips budowlany.

-    Gips szpachlowy.

-    Ciasto wapienne.

-    Płyta gipsowo- kartonowa  zwykła. gr. 9,5 mm

2.4. Elementy i wyroby betonowe, kamienne

-   Płyty z konglomeratów kamiennych.

2.5. Zaprawy, kleje, silikony

-   Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych, gresowych,

-   Zaprawa cementowa M-12,

-   Zaprawa do spoinowania  grub. od 1 do 6 mm,

-   Sucha zaprawa samopoziomująca „CERESIT CN 72”,

-   Klej kauczukowy-rozpuszcz BUTAPREN ,

-   Klej lateksowo- emulsyjny, lateks ekstra,

-   Klej winyl- emuls. do wykł. PVC,

-   Silikon,

2.6. Wyroby z tworzyw sztucznych

-     Folia poliet. budowlana osłonowa

-     Kratki wentylacyjne o wym. 14x30 cm

-     Płytki podł. 1- warst  PCV gr. 2 mm

-     Pręty spawalnicze z PVC o śr. 2-6 mm

- Wykładzina PCW rulonowa zgrzewana homogeniczna wielobarwna  z tworzyw sztucznych, powinna odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania     w obiektach użyteczności publicznej.

Zamawiający wymaga zastosowania wykładzin o jakości, co najmniej takiej jak wykładziny    Tarkett, Gamrat o  następujących   właściwościach:

Klasyfikacja użytkowa – 34/43

Grubość całkowita – co najmniej 2,0 mm

Grupa ścieralności – Grupa T

Odporna na nacisk punktowy

Odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach

Atest niepalności – klasa ogniotrwałości – Bfl s1

Antypoślizgowa – R9

Odporność na światło >7

Antystatyczna

Wysoka odporność chemiczna

Wysoka odporność na rozwój bakterii i grzybów

2.7. Wyroby metalowe

-  Pręty stalowe okrągłe ocynk.  8-14 mm.

- Ościeżnica drzwiowa „80”

-  Listwa aluminiowa przyprogowa.

2.8. Stolarka

-  Skrzydła drzwiowe „80” pełne, płaskie, z wypełnieniem „plaster miodu”  wewnątrzlokalowe,

2.9. Wyroby z ceramiki szlachetnej

-  Płytki gresowe  nieszkliwione techniczne 30x30 cm gat. I, kl. IV,

-  Płytki ceramiczne (glazura) o wym. 20x20 cm,

-  Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm kl.10.

2.10. Materiały, produkty i wyroby różne.

-  Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

-  Odbój gumowy drzwiowy,

-  Papier ścierny w arkuszach.

-  Kołki faszynowe  4-6 cm,

UWAGA: kolor farb emulsyjnych, olejnych,  ustalać  z administratorem obiektu i inspektorem nadzoru.

Wykładzinę zgrzewalną z PCW ustalać z administratorem obiektu oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbki wykładziny zgrzewalnej z PCW przed wbudowaniem materiału.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

- SPRZĘT

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

Wykonawca zapewni sprzęt do robót:

-  betoniarka wolnosp.elek.150dm3

-  wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające   z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód skrzyn.do 5.0t (1)

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodnie z wiedzą budowlaną, Polskimi Normami i umową. Jest również odpowiedzialny za jakość zastosowanych do budowy materiałów i ich zgodność z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robót lub materiałów niezgodnych                       z wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru należy realizować w wyznaczonym przez niego czasie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca robót.

- KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi     w normach   i aprobatach.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ilość robót określa się na podstawie pomiarów wykonanych robót z natury                      z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco a przy robotach zanikających obowiązkowo w obecności inspektora nadzoru.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy              z obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przed odbiorem powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji                                    i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawą rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego

10. NORMY

PN-69/B-10280 ROBOTY MALARSKIE FARBAMI WODNYMI I     WODOROZCIEŃCZALNYMI FARBAMI EMULSYJNYMI. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE

PN-69/B-10285 ROBOTY MALARSKIE BUDOWLANE FARBAMI, LAKIERAMI I EMALIAMI NA SPOIWACH BEZWODNYCH

## PN-EN 998-1:2004/AC:2006 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 1: ZAPRAWA TYNKARSKA

#### PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPRAW DO MURÓW -- CZĘŚĆ 2: ZAPRAWA MURARSKA

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 14411:2007 PŁYTY I PŁYTKI CERAMICZNE. DEFINICJE, KLASYFIKACJA, CHARAKTERYSTYKA I ZNAKOWANIE OKREŚLAJĄCE WYMAGANIA STAWIANE PŁYTKOM CERAMICZNYM

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 OKUCIA BUDOWLANE – ZAMYKACZE DRZWIOWE Z REGULACJA

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 OKUCIA BUDOWLANE – ZAMYKACZE DRZWIOWE Z REGULACJA