RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO – BUDOWLANE  W  BUDYNKU DYDAKTYCZNO – NAUKOWYM

ZOOTECHNIKA   PRZY UL. AKADEMICKIEJ  13

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, maj 2014 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - Kruszywa.

  - Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - Zaprawy.

  - Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - Wyroby ceramiczne.

  - Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - Materiały podłogowe.

  - Stolarka.

  - Materiały, produkty i wyroby różne.

Elementy betonowe nawierzchni i urządzeń drogowych

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w budynku dydaktyczno – naukowym Akademii Rolniczej w Lublinie:

- Zootechnika przy ul. Akademickiej 13

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno – naukowych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

2.1.1. Drut stalowy okrągły miękki,

2.1.2. Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD1,

2.1.3. Kształtowniki stalowe profilowane do montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych,

2.1.4. Akcesoria do montażu stropów podwieszonych jw.,

2.1.5. Wkręty do płyt gipsowo – kartonowych,

2.1.6. Okucia stolarskie do otworów drzwiowych – klamki i rozety,

2.1.7. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej lakierowane 14x14 cm, bez żaluzji,

2.1.8. Narożniki metalowe ochronne,

2.1.9. Drzwiczki stalowe lakierowane do zaworów 200x250 mm,

2.1.10. Siatka cięto – ciągniona z blachy stalowej,

2.1.11. Gwoździe okrągłe budowlane, gołe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

2.2.1. Farby lateksowa.

    - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

2.2.3. Farby olejne  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

2.2.4. Rozcieńczalniki do farb olejnych.

2.2.5. Benzyny do lakierów

2.2.6. Szpachlówka olejno – żywiczna na tynki białe.

2.2.7. Szpachlówka celulozowa.

2.2.8. Grunt pokostowy.

2.2.9. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.2.10. Klej kostny.

2.2.11.Lakier podkładowy szybkoschnący, zapobiegający ciemnieniu drewna i uwypuklający jego strukturę.

2.2.12. Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Folia polietylenowa szeroka – podkładowa pod panele.

2.3.2. Mata pod panele.

2.3.3. Klej winylowy.

2.3.4. Preparat do gruntowania podłoży.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.

2.4.2. Piasek zwykły.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Płyty gipsowe ścienne Pro-Monta.

2.5.6. Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe.

2.5.7. Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne.

2.5.8. Płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 588x588x24.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych glazurowanych i gresowych.

2.6.3. Gipsowa zaprawa tynkarska.

2.6.4. Zaprawa wyrównawcza samopoziomująca (do posadzek).

2.6.5. Zaprawa wygładzająca samopoziomująca (do posadzek).

2.7. Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

2.7.1. Płyty z wełny mineralnej (wyciszenie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych).

2.7.2. Podkład - mata wygłuszająca pod panele podłogowe.

2.8. Wyroby ceramiczne.

2.8.1. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.10.

2.9. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.9.1. Płytki glazurowane 20x25 cm, gat. I.

2.9.2. Płytki ścienne fanans.szkliw.30x30cm, gat. I

2.9.3. Płytki kamionkowe GRES 30x30 cm, gat. I.

2.10. Materiały podłogowe.

2.10.1. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4.

2.10.2. Listwy (cokoliki) przyścienne z mdf minimum19/40.

2.10.3. Wykładzina podłogowa o grubości min. 2 mm, bez warstwy izolacyjnej odporna na promieniowanie UV, klasa ścieralności minimum 33/42.

2.10.4. Wykładzina podłogowa o grubości min. 2 mm,  bez warstwy izolacyjnej chemoodporna, klasa ścieralności minimum 34/43.

2.10.5. Wykładzina podłogowa o grubości min. 2 mm, bez warstwy izolacyjnej antyelektrostatyczna, klasa ścieralności minimum 34/43.

2.10.6. Wykładzina podłogowa o grubości min. 2 mm, bez warstwy izolacyjnej, przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, klasa ścieralności minimum 34/43.

2.10.7. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm

2.10.8. Progi drewniane dębowe lub jesionowe.

2.10.9. Progi metalowe.

2.11. Stolarka.

2.11.1. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych.

2.11.2. Skrzydła drzwiowe płytowe „80” pełne wewnętrzne wejściowe wypełnieniem płytą wiórową otworową, fabrycznie wykończone (malowane w kolorze białym) z kompletem okuć (klamki z szyldami lub rozetkami i zamki wpuszczane z wkładką).

2.11.3. Drzwi akustyczne (ościeżnica + skrzydło drzwiowe) płytowe, wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne w klasie izolacyjności akustycznej Rw = 42 dB o powierzchni do 2.0 m2, pokrycie -  okleina naturalna, fabrycznie wykończonych.

2.11.4. Drzwi akustyczne (ościeżnica + skrzydło drzwiowe) płytowe, wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne w klasie izolacyjności akustycznej Rw = 22 dB o powierzchni do 2.0 m2, pokrycie -  okleina naturalna, fabrycznie wykończonych

2.12. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.12.1. Taśma spoinowa.

2.12.2. Taśma zbrojąca.

2.12.3. Papier ścierny w arkuszach.

2.12.4. Materiał ścierny do szlifowania parkietów.

2.12.5. Kołki rozporowe.

2.12.6. Woda (materiał inwestora).

2.13. Elementy betonowe nawierzchni i urządzeń drogowych.

2.13.1. Betonowe obrzeża trawnikowe 30x8, żółte.

2.13.2 Betonowe obrzeża trawnikowe 20x6, żółte.

2.13.2. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, żółta.

3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

3.4. Szlifierka do parkietów.

3.5. Wibrator powierzchniowy.

3.6. Piła do cięcia kostki.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód samowyładowczy do 5 t,

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1. Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3. Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4. Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

4.2.6. Gruz i złom z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

  - odbicie wewnętrznych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej i cementowej na ścianach,

  - wykonanie nowych tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej,

  - uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropach,

  - wykonanie napraw przekuć w murze,

  - rozebranie wykładzin ściennych z płytek,

  - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych,

  - wykonanie pasów tynku kat. III na ścianach pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi,

  - przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie przecierki starych tynków oraz gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi,

  - wykonanie ścianek działowych z płyt Pro-Monta lub płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykonanie stropów podwieszonych z płyt gipsowych dekoracyjnych fakturalnych o wym. 588x588x24

  - wykonanie zabudów stropów, belek, ścian i słupów z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych,

  - wykonanie prac malarskich (także w kolorach) w pomieszczeniach oraz na klatkach schodowych,

  - wymiana stolarki drzwiowej,

  - pasowanie starych skrzydeł drzwiowych,

  - zerwanie starych posadzek z tworzyw sztucznych lub z płytek kamionkowych,

  - wykonanie napraw podłoży oraz ich wyrównanie lub wygładzenie zaprawami samopoziomującymi i zagruntowanie preparatem gruntującym,

  - wykonanie posadzek z paneli podłogowych kl. AC4,

  - wykonanie posadzek i cokolików z płytek kamionkowych GRES,

  - wykonanie posadzek z wykładzin pcw termozgrzewalnych z wywinięciem wykładziny na cokolik wys. 10 cm. mechaniczne szlifowanie parkietów,

  - lakierowanie wyszlifowanych parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, zapobiegającym ciemnieniu drewna i uwypuklającym jego strukturę,

  - trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem jednoskładnikowym poliuretanowym o zwiększonej odporności na ścieranie, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne,

  - zamontowanie cokolików przyściennych z mdf minimum 19/40 lub wymiana starych listew podłogowych na w/w cokoliki.

  - wywiezienie gruzu oraz złomu metalowego i drzewnego.

5.2. Roboty zewnętrzne brukarskie obejmują:

  - rozebranie starych chodników z płyt betonowych 35x35x5, obrzeży trawnikowych i schodów z klinkieru drogowego,

  - ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głebok. 20 cm

- regulację rowków pod nowe obrzeża,

- wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej w rowkach  gr. 5 cm po zagęszczeniu,

- ustawienie nowych obrzeży betonowych żółtych 20 x 6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ,

- ułożenie nawierzchni chodnikowej  z kostki brukowej betonowej żółtej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na istniejącym chodniku asfaltowym.,

- ułożenie kostki brukowej na stopniach schodów,

  - wywiezienie gruzu oraz ziemi.

Kolorystyka wymalowań, okładzin ściennych i posadzek zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-60/B-10020 ROBOTY MUROWE Z CEGŁY.

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 13329:2004 LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE.

PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI.

PN-S-96013:1997 DROGI SAMOCHODOWE -- PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU -- WYMAGANIA I BADANIA                                                           PN-EN 1338:2005/AC:2007 BETONOWE KOSTKI BRUKOWE -WYMAGANIA I METODY BADAŃ                                                          PN-EN 206-1:2003 BETON -- CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA, WŁAŚCIWOŚCI, PRODUKCJA I ZGODNOŚĆ