RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO-BUDOWLANE

W  DOMU  STUDENCKIM „BROADWAY” PRZY

UL. DOBRZAŃSKIEGO 35  W  LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin,  wrzesień 2014 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - 1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - 1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - 1.4.Określenia podstawowe.

  - 1.5.Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - 2.1.Wyroby metalowe.

  - 2.2.Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - 2.3.Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - 2.4.Kruszywa.

  - 2.5.Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - 2.6.Zaprawy.

  - 2.7.Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - 2.8.Wyroby ceramiczne.

  - 2.9.Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - 2.10.Materiały podłogowe.

  - 2.11.Stolarka.

  - 2.12.Materiały, produkty i wyroby różne.

2.13.Elementy betonowe nawierzchni i urządzeń drogowych

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - 1.1.Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w D.S. „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie:

    - Wymiana starych drzwi wejściowych do segmentów 101-102, 201-202, 301-302, 401-402, 501-502, 503-504, 601-602, 603-604, 701-702, 801-802, 901-902, 1001-1002 na drzwi stalowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe o EI30, malowane proszkowo w kolorze białym (12 kpl.) oraz roboty remontowe po wymianie.

    - Remont węzłów sanitarnych w segmentach 101-104, 201-204, 301-304, 401-404, 501-504, 601-604, 701-704, 801-804, 901-904, 1001-1004.

  - 1.2.Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - 1.3.Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno – naukowych.

  - 1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - 1.5.Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - 2.1. Wyroby metalowe.

2.1.1. Drzwiczki rewizyjne zamykane ze stali nierdzewnej o wym. Zewn. 350x350 mm.

2.1.2. Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o wym. 130x300 mm.

2.1.3. Drążki rozprężne ze stali nierdzewnej do zawieszenia zasłon.

2.1.4. Kołki rozporowe lub kotwy stalowe do montażu ościeżnic.

  - 2.2. Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

    - Farba lateksowa wewnętrzna.

    - Farba lateksowa odporna na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni).

    - Farby ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania.

    - Farby ftalowe  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

    - Szpachlówka olejna

2.2.6. Rozcieńczalniki do farb ftalowe.

2.2.7. Benzyna do lakierów.

2.2.8. Grunt pokostowy

2.2.9. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Preparat do gruntowania podłoży.

2.3.2. Preparat impregnująco-gruntujący.

2.3.3. Listwy wykoń. PVC do pł. ceram.

2.3.4. Zasłona prysznicowe z folii, dł. 2,00 m.

2.3.5. Pianka poliuretanowa.

2.3.6. Masa uszczelniająca silikon budowlany.

2.3.7. Folia polietylenowa bud.osłonowa.

2.3.8. Kwas solny techniczny 33-29 %.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka.

2.5.6. Biała gładź szpachlowa, zewnętrzna (gładki tynk elewacyjny).

2.5.7. Ciasto wapienne.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek gresowych i fajansowych.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek gresowych i fajansowych.

2.6.3. Zaprawa do spoinowania płytek gresowych – wąska spoina.

2.6.4. Sucha zaprawa samopoziomująca, wyrównawcza.

2.6.5. Zaprawa cementowa M-7.

2.6.6. Zaprawa cementowa M-12.

2.7. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.7.1. Płytki GRES pólpolerowany, I gat.; płytki 30x30 cm lub 33x33 cm, odporność na ścieranie min. PEI 3, antypoślizgowość R10,

2.7.2. Płytki kamionkowe GRES o wym. 30x30 cm, gat.I,

2.7.3. Płytki okładzinowe ścienne 20x40 cm, gat.I,

2.8. Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej.

2.8.1. Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca.

2.9.2. Elastyczna masa uszczelniająca.

2.9.3. Taśma uszczelniająca.

2.9.4. Preparat gruntujący (zgodnie z zaleceniami producenta).

2.9. Stolarka i ślusarka drzwiowa.

2.9.1. Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe z szybką "60", zamkiem łazienkowym, klamkami i szyldami (rozetkami) i kratkami wentylacyjnymi lub otworami wentylacyjnymi z wklejonymi tulejami (10 kpl.).

2.9.2. Skrzydło drzwiowe płytowe łazienkowe z szybką "60", zamkiem zwykłym, klamkami i szyldami (rozetkami) i kratką wentylacyjną lub otworami wentylacyjnymi z wklejonymi tulejami (1 kpl.).

2.9.3. Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 „60” (11 szt.).

2.9.3. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe o EI30, malowane proszkowo w kolorze białym z samozamykaczami w zawiasach, kompletem okuć(zamek drzwiowy, wkładka z 3 kluczami, klamka z szyldem) o wym. w świetle ościeżnicy 800x200.

2.10. Wyroby ceramiczne.

2.10.1. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10.

2.11. Wyroby gipsowe.

2.11.1. Płyty gips. karton. wodoodporne gr. 12,5mm.

2.12. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.12.1. Papier ścierny w arkuszach.

2.12.2. Taśma spoinowa z włókna szklanego.

2.12.3. Woda (materiał inwestora).

3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód samowyładowczy do 5 t.

  - samochód skrzyniowy do 5 t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1.Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3.Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4.Stolarka drzwiowa powinna być transportowana opakowana w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okucia stolarskie itp.). Opakowania powinny zabezpieczać stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się aby w czasie składowania i transportu skrzydła drzwiowe znajdowały się w pozycji wbudowania.

4.2.5.Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.6.Gruz z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

5.1.1. Wymiana starych drzwi wejściowych do segmentów na drzwi stalowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe o EI30, malowane proszkowo w kolorze białym oraz roboty remontowe po wymianie.

- wymiana starej stolarki na drzwi stalowe przeciwpożarowe o EI30 malowane proszkowo w kolorze białym,

- powiększenie otworów drzwiowych w płytach żelbetowych w celu zamontowania nowych drzwi,

- uzupełnienie uszkodzonych płytek gresowych na posadzkach i cokolikach po stronie korytarzy i przedpokojów,

- uzupełnienie tynków i gładzi,

- malowanie ścian farbami lateksową i ftalową oraz sufitów po uprzednim zagruntowaniu podłoży,

- zabezpieczenie posadzek folią.

5.1.2. Remont węzłów sanitarnych

- rozebranie podestów pod brodziki,

- rozebranie okładzin ściennych i posadzek z płytek,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

-  zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap., zatarte,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym. 130x300 mm i drzwiczek rewizyjnych o wym. zewn. 350x350 mm  ze stali nierdzewnej w ścianach z cegieł

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych,

- wymurowanie progów pomiędzy natryskami i umywalniami z cegły grubości 12 cm,

- wykonanie izolacji z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na posadzkach, na ścianach na wys. 15 cm i progu oraz izolacji z elastycznej masy uszczelniającej na ścianach wysokości 200 cm po uprzednim zagruntowaniu podłoży preparatem gruntującym przewidzianym przez producenta  wraz z wklejeniem taśmy uszczelniającej,

- wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych GRES pólpolerowanych, gat. I; płytki 30x30 cm lub 33x33 cm układane na klej metodą zwykłą w "karo"; o odporności na ścieranie min. PEI 3, antypoślizgowości R10 wraz z wykonaniem spadków do kratek,

- licowanie ścian płytkami z glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej wraz z wklejeniem listew narożnikowych,

- wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych wewn. gr.3 mm z białej gładzi szpachlowej z gładkiego tynku elewacyjnego na stropach w natryskach oraz z gipsu szpachlowego w umywalniach i ubikacjach na podłożu z tynku po uprzednim zagruntowaniu podłoża,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) powierzchni sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą ftalową rur kanalizacyjnych i c.o. oraz grzejników rurowych,

- montaż na stałe i dostawa drążków rozprężnych (fi 20) ze stali nierdzewnej do zawieszenia zasłon z folii o dł. do 80 cm oraz zawieszenie zasłon prysznicowych,

- zabezpieczenie posadzek folią.

Kolorystyka wymalowań (kolor biały i kolory pastelowe) i okładzin zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

5.1.3. Wywiezienie gruzu i złomu metalowego i drzewnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-60/B-10020 ROBOTY MUROWE Z CEGŁY.

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.