Lublin, dn. 25.10.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych 
i sanitarnych, filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

1/ Poz. 18-29 – proszę o informacje jakiej wielkości maja być bezpieczniki – czy WT-1, WT-2, WT-3 ?

Odp. Poz. 18-24 - typ WT-2

Odp. Poz. 25-28 - typ WT-00

2/ Poz.53 – do jakiego modelu stycznika maja być bloki ?

Odp. Poz. 53

Są to styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego firmy EATON

Wymiana takiego zestawu nie powoduje konieczności wymiany przewodów w szafach sterujących

3/ Poz.181-182 i 191– zgodnie z dyrektywą unijna zostały wycofana z produkcji – proszę o informację co robimy ?

Odp. Produkt jest dostępny na rynku.

4/ Poz.244-246 – proszę o podanie typu , klasy ograniczników ?

Odp. Poz. 244. Ograniczniki przepięć warystorowe  Typ 2, 1P, sieć TN/TT, Imax 40kA, Up≤1,25kV

Montowany na szynie TH35

Odp. Poz. 245 Ogranicznik przepięciowy 1 faza do zestawu Legrand ,, Mosaic''

Jest to wkład do ogranicznika do zestawów Legrand ,, Mosaic''

Odp. Poz. 246

Ograniczniki przepięć warystorowe  Typ 2, 4P,

sieć TN/TT, Imax 40kA, Up≤1,25kV

Montowany na szynie TH35

5/ Poz.278-281 – oprawy nie są już produkowane przez producenta Elgo , proszę o podanie innych typów

Odp. Poz. 278-281

Dopuszczalne jest stosowanie opraw oświetlenia ulicznego innych producentów

6/ Poz.293 – oprawa nie jest już produkowana ?

Odp. Poz. 293

W związku z powyższym proszę nie ujmować w wycenie

7/ Poz.611-612 – proszę o określenie typu : czy 0-1 , L-P lub inny

Odp. Poz. 611-612

Jak nazwa wskazuje jest to wyłącznik czyli: 0-1

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UP

mgr Grażyna Szymczyk