Załącznik nr 1 do

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Modernizacja istniejącej obory dla krów w Zakładzie Doświadczalnym w Uhrusku.

Wykaz prac potrzebnych do modernizacji istniejącej obory dla krów w Zakładzie Doświadczalnym w Uhrusku i zmianie systemu użytkowania obory (z uwięziowego na głęboki ściółkowy) celem poprawy dobrostanu zwierząt wg. załączonego rysunku poglądowego:

Roboty rozbiórkowe

- Rozbiórka istniejących wygrodzeń stołu paszowego i przegród z rur i kształtowników 73 mb - 1 komplet

- Demontaż stołu paszowego z betonu o grubości 25 cm gr, o pow. 140,4 m2 wraz z wywózką i utylizacją

- Rozbiórka posadzek betonowych, legowisk i korytarza gnojowego o gr 25 cm, 340,30 m2 wraz z wywózką i utylizacją

- Wykonanie wykopu pod posadzki o głęb.0,75 m i pow. 140,4 m2 z wywozem do 5 km .

- Wykucie otworu o pow. 2,50 m2 w ścianie z cegły o grubości 50 cm.

Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie podsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem o grub. 50 cm, o pow. 144,80 m2 pod stół paszowy.

- Wykonanie fundamentu o wym. 36,2x0,20x0,30 m pod murek oporowy.

- Wykonanie murku oporowego z bloczka betonowego o wymiarach 36,2m x 0,70m x 0,12m.

- Wylewka z betonu B10 na stole paszowym o gr 10 cm, o pow. 144,8 m2

- Izolacja z folii 144,8 m2

- Betonowanie stołu paszowego z betonu B25 o grub. 25 cm, o pow.144,8 m2 wraz z zatarciem na gładko.

- Podsypka piaskowa korytarza gnojowego z zagęszczeniem o grub. 20 cm, o pow.336 m2.

- Wylewka z betonu B10 o gr 10 cm na korytarzu gnojowym 336 m2.

- Izolacja z folii o pow.336 m2

- Betonowanie korytarza gnojowego z betonu B25 o grub. 15 cm, oraz               o pow.336 m2.

- Przygotowanie powierzchni, gruntowanie oraz malowanie  ścian i sufitów obory farbą wapienną o pow.-817 m2

- Otynkowanie ościeży, wzmocnienie nadproży otworu wyjścia na okólnik o pow. 2,5 m2.

- Montaż drzwi drewnianych obitych blachą trapezową z obróbką blacharską w wyjściu na okólnik 2,5 m2.

- Wymiana stolarki okiennej na okna z ramy drewnianej i wypełnieniem z siatki przeciw-przeciągowej 12 m2.

- Uzupełnianie ubytków tynków ścian o pow. 70 m2.

- Wzmocnienie słupów o średnicy 160 mm z rury stalowej poprzez obetonowanie do wysokości 1,50 m, w ilości 14 sztuk, oraz pomalowanie obetonowania i słupów stalowych farbą olejną dwukrotnie.

- Utwardzenie okólnika poprzez ułożenie płyt betonowych ażurowych o grubości 12 cm, oraz o pow. - 160 m2.

- Udrożnienie sześciu wyciągów kominowych istniejących wentylacji grawitacyjnych nad oborą..

- Skucie starych tynków i wykonanie nowych o pow. 108 m2 w pomieszczeniu izolatki.

- Licowanie ścian płytkami z glazury w izolatce na wysokość do 2,5 m o pow. 60 m2.

- Skucie i wykonanie nowej posadzki betonowej o grub. 25 cm, o pow. 36 m2 w pomieszczeniu izolatki.

- Obicie istniejących bram od strony zewnętrznych blachą trapezową T-12 wraz z obróbką  blacharską o pow. 47,5 m2 z blachy w kolorze blachy z trapezu.

- Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku obory i pomieszczeniu izolatki oraz oświetleniu zewnętrznych ścian szczytowych (nad bramami do korytarza paszowego), 2x lampa zewnętrzna, 1x lampa nocna, 6x lampa nad korytarzem paszowym, 2x lampa nad korytarzem gnojowym, 2x lampa w izolatce.

- Wykonanie instalacji  wodociągowej w oborze i pomieszczeniu izolatki – rury plastikowe o średnicy 32 mm.

- Montaż poideł 2 szt. na postumencie betonowym.

- Wygrodzenia stołu paszowego z drabinek ukośnych o dług.36,2 mb wykonanych z rur stalowych 25 cm o średnicy 75 mm  i pomalowanych dwukrotnie farbą olejną.

- Przegrody okólnika wykonane: słupki z rur o średnicy 100 mm, barierki z rury o średnicy 50 mm spawanych i malowanych 2x farbą olejną.

- Bramki, przegrody w oborze z rury o średnicy 100 mm,75 mm i 50 mm spawanych i malowanych 2x farbą olejną.

- Przegrody w izolatce wykonane z rury o średnicy 100 mm, 75 mm i 50 mm spawanych i malowanych 2x farbą olejną

- Naprawa stropu przez wzmocnienie i uzupełnienie ubytków z płyty typu suprema 12 m2.

Uwaga!

Oferent w celu dokładnej oceny i wyceny powinien przeprowadzić wizję lokalną w Zakładzie Doświadczalnym w Uhrusku celem ewentualnej weryfikacji obmiarów i i ustalenia sposobu wykonania wyżej wymienionych prac modernizacyjnych.

Wymagane zatrudnienie 4 osób na umowę o pracę do prac rozbiórkowych i wykończeniowych.