RODZAJ OPRACOWANIA:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE  REMONTOWO-BUDOWLANE

W  DOMU  STUDENCKIM „MANHATTAN” PRZY

UL. DOBRZAŃSKIEGO 33  W  LUBLINIE

BRANŻA: BUDOWLANA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000-1   -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

OPRACOWAŁ : mgr inż. Cezary Drozd

Lublin, czerwiec 2014 r.

# SPIS  TREŚCI

## WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania.

- MATERIAŁY

  - Wyroby metalowe.

  - Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

  - Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

  - Kruszywa.

  - Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe.

  - Zaprawy.

  - Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych.

  - Wyroby ceramiczne.

  - Wyroby z ceramiki szlachetnej.

  - Materiały podłogowe.

  - Stolarka.

  - Materiały, produkty i wyroby różne.

Elementy betonowe nawierzchni i urządzeń drogowych

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty remontowo – budowlane (wykończeniowe).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. NORMY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branża budowlana

- WSTĘP

  - Przedmiot S. T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo – budowlanych w D.S. „Eskulap” przy ul. Langiewicza 12 w Lublinie:

    - Natryski na V piętrze.

    - Kuchnie I p. – X p.

    - Wejścia do dźwigów osobowych na wszystkich kondygnacjach.

  - Zakres stosowania S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac remontowo – budowlanych w budynkach dydaktyczno – naukowych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - 2.1. Wyroby metalowe.

2.1.1. Drzwiczki rewizyjne zamykane ze stali nierdzewnej o wym. Zewn. 200x350 mm.

2.1.2. Drzwiczki rewizyjne zamykane ze stali nierdzewnej o wym. Zewn. 350x350 mm.

2.1.3. Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o wym. 130x300 mm.

2.1.4. Listwa osłaniająca aluminiowa.

  - 2.2. Materiały malarskie i pomocnicze do robót malarskich.

    - Farba akrylowa.

    - Farba lateksowa odporna na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni).

    - Farby ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania.

    - Farby ftalowe  nawierzchniowe ogólnego stosowania.

    - Szpachlówka olejna

2.2.6. Rozcieńczalniki do farb ftalowe.

2.2.7. Benzyna do lakierów.

2.2.8. Grunt pokostowy

2.2.9. Mydło techniczne maziste (szare) 65%.

2.3. Wyroby chemiczne i z tworzyw sztucznych.

2.3.1. Preparat do gruntowania podłoży.

2.3.2. Preparat impregnująco-gruntujący.

2.3.3. Listwy wykoń. PVC do pł. ceram.

2.3.4. Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%).

2.3.5. Folia polietylenowa bud.osłonowa.

2.4. Kruszywa.

2.4.1. Piasek do zapraw.

2.5. Materiały wiążące, wapienne i gipsowe oraz elementy gipsowe.

2.5.1. Cement portlandzki kl. 32,5 bez dodatków.

2.5.2. Wapno suchogaszone.

2.5.3. Gips budowlany.

2.5.4. Gips szpachlowy.

2.5.5. Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka.

2.5.6. Biała gładź szpachlowa, zewnętrzna (gładki tynk elewacyjny).

2.5.7. Ciasto wapienne.

2.6. Zaprawy.

2.6.1. Zaprawa klejąca do płytek gresowych i fajansowych.

2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek gresowych i fajansowych.

2.6.3. Zaprawa do spoinowania płytek gresowych – wąska spoina.

2.6.4. Zaprawa cementowa M-7.

2.7. Wyroby z ceramiki szlachetnej.

2.7.1. Płytki GRES pólpolerowany, I gat.; płytki 30x30 cm lub 33x33 cm, odporność na ścieranie min. PEI 3, antypoślizgowość R10,

2.7.2. Płytki kamionkowe GRES o wym. 33x33 cm, gat.I,

2..3. Płytki kamionkowe GRES satyna o wym. 40x40 cm, antypoślizgowość R12, odporność na ścieranie PEI 4, gat. I,

2.7.4. Płytki okładzinowe ścienne 20x40 cm, gat.I,

2.7.5. Płytki rektyfikowane kamionkowe GRES 30 x 60 cm poler,

2.7.6. Płytki ścienne fajans.szkliw.25x20cm.

2.8. Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej.

2.8.1. Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca.

2.9.2. Elastyczna masa uszczelniająca.

2.9.3. Taśma uszczelniająca.

2.9.4. Preparat gruntujący (zgodnie z zaleceniami producenta).

2.9. Meble kuchenne.

2.9.1. Stoły gastronomiczne przyścienne ze stali nierdzewnej z półką o wymiarach 1200x600x850(h) mm2.

2.10. Wyroby ceramiczne.

2.10.1. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10.

2.11. Materiały, produkty i wyroby różne.

2.11.1. Papier ścierny w arkuszach.

2.11.2. Woda (materiał inwestora).

3. SPRZĘT DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

3.2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Mieszarka do zapraw.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonania robót oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie przepisów BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt transportowy:

  - samochód dostawczy do 0,9 t,

  - samochód samowyład.do 5t.

4.2. Transport materiałów budowlanych.

4.2.1.Płytki ceramiczne – zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.

4.2.2. Materiały do robót malarskich – w opakowaniach, na paletach w samochodach zamkniętych lub pokrytych plandekami.

4.2.3.Transport cementu, wapna, gipsu budowlanego i szpachlowego oraz zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno luzem należy przewozić cementowozem, natomiast materiały workowane dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.4.Kruszywa – można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

4.2.5. Gruz z rozbiórki w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed pyleniem i spadaniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ogólnobudowlane obejmują:

5.1.1. Natryski na V piętrze

- rozebranie podestów pod brodziki,

- rozebranie okładzin ściennych i posadzek z płytek,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

-  zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap., zatarte,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej o wym. 130x300 mm w ścianach z cegieł

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych,

- wymurowanie progów pomiędzy natryskami i umywalniami z cegły grubości 12 cm,

- wykonanie izolacji z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na posadzkach, na ścianach na wys. 15 cm i progu oraz izolacji z elastycznej masy uszczelniającej na ścianach wysokości 200 cm po uprzednim zagruntowaniu podłoży preparatem gruntującym przewidzianym przez producenta  wraz z wklejeniem taśmy uszczelniającej,

- wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych GRES pólpolerowanych, gat. I; płytki 30x30 cm lub 33x33 cm układane na klej metodą zwykłą w "karo"; o odporności na ścieranie min. PEI 3, antypoślizgowości R10 wraz z wykonaniem spadków do kratek,

- licowanie ścian płytkami z glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej wraz z wklejeniem listew narożnikowych,

- wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych wewn. gr.3 mm z białej gładzi szpachlowej z gładkiego tynku elewacyjnego na stropach, na podłożu z tynku po uprzednim zagruntowaniu podłoża,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) powierzchni sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą ftalową rur kanalizacyjnych.

5.1.2. Kuchnie I p. – X p.

- rozebranie okładzin ściennych, posadzek z płytek kamionkowych lub płytek z pcw,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach z cegły pod nową okładzinę z płytek,

- zamurowanie otworów wentylacyjnych w ścianach pomiędzy kuchniami i korytarzami,

- wykonanie podkładu tynkarskiego pod glazurę po uprzednim zagruntowaniu podłoża,

- wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych otworach od strony korytarzy,

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych,

- wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych GRES satyna o wym. 40x40 cm, antypoślizgowość R12, odporność na ścieranie PEI 4, gat.I  na zaprawie klejowej,

- licowanie ścian płytkami gresowymi, rektyfikowanymi, polerowanymi ściennściennymi 20x40 cm, gat. I. na zaprawie klejowej i wbudowaniem narożnych listew pcw,

- wykonanie okładzin półek (wnęki) z płytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm, gat.I z zamontowaniem aluminiowych listew osłaniających krawędzie,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej,

-  zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów,

- wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego ręcznie na sufitach, na podłożu z tynku po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu podłoży,

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.ponad 50 do 100 mm

- zabezpieczenie podłóg folią,

- dostawa i montaż stołów gastronomicznych przyściennych ze stali nierdzewnej z półką o wymiarach 1200x600x850(h) mm,

5.1.3. Wejścia do dźwigów osobowych na wszystkich kondygnacjach

- rozebranie okładziny (pasów) z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (nie dotyczy okładzin w ościeżach),

- rozebranie odcinków cokolików z płytek,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach z cegły pod nową okładzinę z płytek,

-  ługowanie farby olejnej w ościeżach,

- wykonanie podkładu tynkarskiego pod nową okładzinę po uprzednim przygotowaniu podłoża

- licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami rektyfikowanymi kamionkowymi GRES poler o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wąska spoina,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem,

- zabezpieczenie podłóg folią.

Kolorystyka wymalowań (kolor biały i kolory pastelowe) i okładzin zgodnie z życzeniami użytkowników.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

5.1.4. Wywiezienie gruzu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się po wykonaniu robót zgodnie z zasadami obmiarowania dla poszczególnych robót. W zależności od charakteru robót stosuje się odpowiednie jednostki obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

#### Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu:

  - zgodności wykonanych robót z zaleceniami Zleceniodawcy,

  - jakości wykonanych robót,

  - kompletności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  - wykonawcy,

  - inwestora,

  - użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość robót wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmują:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10. NORMY

PN-60/B-10020 ROBOTY MUROWE Z CEGŁY.

PN-EN 206-1:2003 BETON - CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA, WŁAŚCIWOŚCI, PRODUKCJA I ZGODNOŚĆ

PN-70/B-10100 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKŁE.

PN-C-81607:1998 EMALIE FTALOWE.

PN-C-81901:2002 FARBY OLEJNE I ALKIDOWE.

PN-C-81914:2002 FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE WEWNĄTRZ.

PN-EN 1008:2004 WODA ZAROBOWA DO BETONU.

PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE.

PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAW.

PN-79/B-06711 KRUSZYWA MINERALNE. PIASKI DO ZAPRAW.

PN-B-19701:1997 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU.

PN-EN 459-1:2003 WAPNO BUDOWLANE.

PN-EN 101:1997 PŁYTKI CERAMICZNE.

PN-EN 12004:2002 KLEJE DO PŁYTEK.

PN-EN 13888:2003 ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.

PN-EN 12808-1:2000 KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA PŁYTEK.